## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών Ι

## Slide 2: Cisco Packet Tracer

## Slide 3: Cisco Packet Tracer

## Slide 4: Cisco Packet Tracer

## Slide 5: Cisco Packet Tracer

## Slide 6: Cisco Packet Tracer

## Slide 7: Variable Length Subnet Mask (VLSM)
Έχω ένα δίκτυο 172.16.0.0/16
Θέλουμε ένα δίκτυο 4000 host
Ένα δίκτυο 1000 host
Ένα δίκτυο 100 host
Και τρία δίκτυα 2 host

## Slide 8: VLSM
4000 hosts  4096 addresses
172.16. _ _ _ _|_ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
ID | RANGE | BROADCAST | CIDR
172.16.0.0 | 172.16.0.1 -172.16.15.254 | 172.16.15.255 | /20

## Slide 9
VLSM
1000 hosts  1024 addresses
172.16. _ _ _ _ _ _|_ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
ID | RANGE | BROADCAST | CIDR
172.16.16.0 | 172.16.16.1 -172.16.19.254 | 172.16.19.255 | /22

## Slide 10: VLSM
100 hosts  128 addresses
172.16. _ _ _ _ _ _ _ _ . _|_ _ _ _ _ _ _
ID | RANGE | BROADCAST | CIDR
172.16.20.0 | 172.16.20.1 -172.16.20.126 | 172.16.20.127 | /25

## Slide 11: VLSM
2 hosts  4 addresses
172.16. _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _|_ _
ID | RANGE | BROADCAST | CIDR
172.16.20.128 | 172.16.20.129 -172.16.20.130 | 172.16.20.131 | /30
172.16.20.132 | 172.16.20.133 – 172.16.20.134 | 172.16.20.135 | /30
172.16.20.136 | 172.16.20.137 – 172.16.20.138 | 172.16.20.139 | /30

## Slide 12: Tutorials
Cisco Networking 101
  https://www.youtube.com/watch?v=n2D1o-aM-2s&list=PL8X5ZkVY1V0Dh0kg4Kyu0qRczI4L-zVkQ
Cisco Packet Tracer
  https://www.youtube.com/watch?v=VqMeJ-WH4E0&list=PL878F557EE5664312

## Slide 13: Απορίες