## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών Ι

## Slide 2: Router Basics
Ανοίξτε το Packet Tracer
Κάντε drag and drop μέσα στο χώρο εργασίας της σουίτας, ένα Router 1841
  Κάντε αριστερό κλικ στο Router και επιλέξτε την καρτέλα CLI.
  Αν δείτε αυτό το μήνυμα (“continue with configuration dialog? [yes/no]”)
  Πληκτρολογήστε no.

## Slide 3: Router Basics
Router> | User Mode
Router# | Privilege Mode
Router(config)# | Global Configuration Mode
Router(config-if)# | Interface Mode
Router(config-router)# | Router Configuration Mode
Router Modes
Ένα Cisco Router έχει αρκετά modes (καταστάσεις) αλλά οι πιο σημαντικές
που πρέπει κάποιος να γνωρίζει και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει
είναι οι παρακάτω:
Θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι δεν δουλεύουν όλες οι εντολές σε όλα τα mode.

## Slide 4
Router Modes
Όταν κάνουμε εκκίνηση έναν Cisco Router η πρώτη κατάσταση είναι το User Mode. Στο User Mode δεν μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις στο router και το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι κάποια από τα configurations. Πληκτρολογόντας “?”, βλέπουμε ποιες εντολές μπορούν να τρέξουν από το εκάστοτε Mode.
Πληκτρολογώντας την εντολή enable μπαίνουμε στο privilege mode. Σε αυτήν την κατάσταση μπορούμε να δούμε όλα τα configurations που έχουνε γίνει στο router αλλά και να πληκτρολογήσουμε την εντολή configure terminal η οποία και θα μας εισάγει στο Global Configuration Mode όπου και θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τον router μας. Πληκτρολογοντας exit, πηγαίνουμε στο προηγούμενο mode.
Παράδειγμα:
Router> Router>enable Router#configure terminal Router(config)# Router(config)#exit Router#
 | Router> | User Mode
1 | Router# | Privilege Mode
2 | Router(config)# | Global Configuration Mode
3 | Router(config-if)# | Interface Mode
4 | Router(config-router)# | Router Configuration Mode

## Slide 5
Ρυθμίζοντας το όνομα του Router
Η εντολή που θα χρειαστούμε για να ρυθμίσουμε το όνομα του router μας είναι να πληκτρολογήσουμε ενώ είμαστε στο Global Configuration Mode το hostname και το όνομα του router μας.
Παράδειγμα:
Router(config)#hostname MyRouter MyRouter(config)#
 | Router> | User Mode
1 | Router# | Privilege Mode
2 | Router(config)# | Global Configuration Mode
3 | Router(config-if)# | Interface Mode
4 | Router(config-router)# | Router Configuration Mode

## Slide 6
Ρύθμιση του FastEthernet Interface 1/3
Η εντολή show, τρέχει μόνο στο privilege mode και μας εμφανίζει τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του Router, που θα επιλέξουμε.
Αν δεν ξέρουμε όμως ποιά είναι τα interface του router που έχουμε, τότε η εντολή show ip interface brief στο privilege mode θα μας εμφανίσει όλα τα διαθέσιμα interface του, και τις διευθύνσεις τους.
Παράδειγμα:
Router#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Vlan1 unassigned YES unset administratively down down Router#
 | Router> | User Mode
1 | Router# | Privilege Mode
2 | Router(config)# | Global Configuration Mode
3 | Router(config-if)# | Interface Mode
4 | Router(config-router)# | Router Configuration Mode

## Slide 7
Ρύθμιση του FastEthernet Interface 2/3
Για να ρυθμίσουμε ένα interface θα πρέπει να μπούμε σε Global Configuration Mode. Η εντολή interface fa0/0 χρησιμοποιείται για να διαλέξουμε το interface που θέλουμε να ρυθμίσουμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι το fa0/0.
Router#configure terminal Router(config)#interface fa0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#description Syndesi me to diktio A Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#end Router#
 | Router> | User Mode
1 | Router# | Privilege Mode
2 | Router(config)# | Global Configuration Mode
3 | Router(config-if)# | Interface Mode
4 | Router(config-router)# | Router Configuration Mode

## Slide 8
Ρύθμιση του FastEthernet Interface 3/3
Η επόμενη εντολή είναι η εντολή ip address <<IP address>> <<subnet mask>> και είναι η εντολή με την οποία μπορούμε να ορίσουμε την διεύθυνση IP και την μάσκα υποδικτύου (subnet mask) που θα έχει το FastEthernet interface. Η διεύθυνση IP και το subnet mask που θα βάλουμε εξαρτάται και από την διεύθυνση IP που μας έχουν δώσει και το subnetting που έχει γίνει. Έπειτα βλέπουμε την εντολή description μαζί με ένα μήνυμα η οποία δίνει μία περιγραφή στο interface. Η εντολή αυτή είναι προαιρετική αλλά αρκετά χρήσιμη σε περίπτωση που έχουμε πολλά interface για να ξέρουμε ποιο συνδέεται που. Η τελευταία εντολή, είναι η no shutdown. Με αυτήν την εντολή ενεργοποιούμε το interface που είναι εξ αρχής απενεργοποιημένο.
Τέλος πληκτρολογώντας την εντολή end επιστρέφουμε στο privilege Mode.
 | Router> | User Mode
1 | Router# | Privilege Mode
2 | Router(config)# | Global Configuration Mode
3 | Router(config-if)# | Interface Mode
4 | Router(config-router)# | Router Configuration Mode

## Slide 9
Αποθήκευση Ρυθμίσεων
Πλέον έχουμε κάνει όλες τις βασικές ρυθμίσεις στον Cisco router και το μόνο που μένει είναι να τις σώσουμε στην NVRAM. Η εντολή που θα χρειαστούμε είναι η
copy running-config startup-config και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε ενώ είμαστε στο privilege mode.
Αυτές είναι όλες οι βασικές εντολές που θα χρειαστούμε για να ρυθμίσουμε έναν Cisco router.
 | Router> | User Mode
 | Router# | Privilege Mode
 | Router(config)# | Global Configuration Mode
 | Router(config-if)# | Interface Mode
 | Router(config-router)# | Router Configuration Mode

## Slide 10: Εργαστηριακή Άσκηση
Από το φάκελο Αρχικός κατάλογος » Εργαστήριο » Διάφορα Αρχεία
Κατεβάστε και ανοίξτε το αρχειο RouterBasicSettings.pkt.

## Slide 11: Άσκηση για το σπίτι(.ppt)
Στο φάκελο Αρχικός κατάλογος » Εργαστήριο » Ασκήσεις για το σπίτι, στο e-class, υπάρχουν 2 ατομικές ασκήσεις. Τις προετοιμάζετε και τις ανεβάζετε στις εργασίες, μέχρι και τις 03/5/2020 23:55.

## Slide 12: Απορίες