## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών Ι

## Slide 2: Packet Tracer
Ανοίξτε το Packet tracer
Εισάγετε 3 Router (1841)
Μετονομάστε τα Router σε R1, R2 και R3

## Slide 3: Packet Tracer
Κάντε αριστερό κλίκ σε κάθε Router και επιλέξτε την καρτέλα Physical
Κάντε κλίκ στο διακόπτη δεξιά για να σβήσουμε το Router

## Slide 4: Packet Tracer
Κάντε drag and drop το module WIC-1T στα κενά slot του Router
Ξανά-ανάψτε το Router

## Slide 5: Packet Tracer
Από τις συνδέσεις (connections) επιλέγουμε το Serial DCE
Κάνουμε κλίκ στο R1 και επιλέγουμε τη διεπαφή Serial0/0/0
Έπειτα κάνουμε κλίκ στο R2 και επιλέγουμε τη διεπαφή Serial0/0/0
Ομοίως, επιλέγουμε ξανά το Serial DCE
Κάνουμε κλίκ στο R1 και επιλέγουμε τη διεπαφή Serial0/1/0
Έπειτα κάνουμε κλίκ στο R2 και επιλέγουμε τη διεπαφή Serial0/1/0
Τέλος, επιλέγουμε ξανά το Serial DCE
Κάνουμε κλίκ στο R2 και επιλέγουμε τη διεπαφή Serial0/1/0
Έπειτα κάνουμε κλίκ στο R3 και επιλέγουμε τη διεπαφή Serial0/0/0

## Slide 6: Packet Tracer

## Slide 7: Packet Tracer
Κάθε Router αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο.
Για κάθε δίκτυο εισάγουμε
  ένα Switch(2960)
  και ένα generic PC

## Slide 8: Packet Tracer
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το δίκτυο 192.168.0.0/16, και…
  Το R1 αντιπροσωπεύει το υποδίκτυο Α (2000 addresses)
  Το R2, το υποδίκτυο Β (1000 addresses)
  Και το R3, το υποδίκτυο C (500 addresses)
Φτιάξτε και τα 3 δίκτυα (D, E, F) για τα 3 point to point δίκτυα 2 διευθύνσεων (δίκτυα από Router σε Router)
Δώστε διευθύνσεις στα:
  FastEthernet0/0, Serial0/0/0, Serial0/1/0 των R1, R2 και R3
  Και PC1, PC2 και PC3

## Slide 9: Packet tracer
Κάντε Ping από δίκτυο σε δίκτυο
  Είχε επιτυχία?
  Ναι/Όχι……Γιατί?
Κατεβάστε από το e-class το αρχείο class1.zip
  Τρέξτε το αρχείο και κάντε ping από δίκτυο σε δίκτυο.
  Είχε επιτυχία?
  Ναι/Όχι……Γιατί?

## Slide 10: Άσκηση για το σπίτι(.ppt)
Τρείς ομάδες θα προετοιμάσουν και θα παρουσιάσουν ένα από τα παρακάτω θέματα:
  RIP v1 & v2 (Routing Information Protocol)
  OSPF (Open Shortest Path First)
  BGP (Border Gateway Protocol)

## Slide 11: Απορίες