## Slide 1: Δίκτυα Υπολογιστών Ι

## Slide 2: VLANs (Virtual Lans)
Ένα μικρό δίκτυο, ξεκινάει κάπως έτσι.
Switch
Hosts

## Slide 3: VLANs (Virtual Lans)
Όσο οι ανάγκες αυξάνονται, το δίκτυο εξελίσσεται.
Switch
Aggreg.
Hosts

## Slide 4: VLANs (Virtual Lans)
Και συνεχίζει να εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες
Aggreg.
Hosts
Switch
Switch

## Slide 5: VLANs (Virtual Lans)
Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και πλεονάζοντα switch.
Aggreg.
Hosts
Switch
Switch
Aggreg.

## Slide 6: VLANs (Virtual Lans)

## Slide 7: VLANs (Virtual Lans)
Δύο subnet, ένα switch χωρίς χρήση VLAN:
Τι θα συμβεί όταν ο 10.1.0.10 στείλει ένα αίτημα ARP για τον 10.1.0.30 ???
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1

## Slide 8: VLANs (Virtual Lans)
Δύο subnet, ένα switch χωρίς χρήση VLAN:
Το switch πλημυρίζει όλες του τις πόρτες με το ARP αίτημα.
Όλοι οι host λαμβάνουν το αίτημα ακόμα και αυτοί που ανήκουν σε άλλο subnet.
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1

## Slide 9: VLANs (Virtual Lans)
Μία λύση είναι η χρήση Router
Οι συσκευές επικοινωνούν μόνο μέσω του Router
  To Router απασχολεί τόσες διεπαφές όσα subnet
  Εισάγει περίσσιο overhead στο δίκτυο
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1
Fa 0/0
Fa 0/1
10.1.0.1/16
10.2.0.1/16

## Slide 10: VLANs (Virtual Lans)
H κλασική λύση είναι, συσκευές που ανήκουν στο ίδιο subnet να βρίσκονται στο ίδιο switch.
Δρομολόγηση πακέτων με τη χρήση Router.
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1
Fa 0/0
Fa 0/1
10.1.0.1/16
10.2.0.1/16
ARP Request

## Slide 11: VLANs (Virtual Lans)
Δικτύωση με χρήση VLAN
Το VLAN είναι ένα broadcast domain που πραγματοποιεί τη δρομολόγηση των πακέτων σε επίπεδο Layer 3 (IP address)
Κάθε διεπαφή μπορεί να ανήκει σε διαφορετικό VLAN
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1
Port 1 VLAN 10
Port 9 VLAN 10
Port 12 VLAN 20
Port 4 VLAN 20

## Slide 12: VLANs (Virtual Lans)
Διεπαφές που ανήκουν στο ίδιο VLAN, μοιράζονται το ίδιο broadcast domain.
Διεπαφές που ανήκουν σε άλλο VLAN, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1
Port 1 VLAN 10
Port 9 VLAN 10
Port 12 VLAN 20
Port 4 VLAN 20
ARP Request

## Slide 13: VLANs (Virtual Lans)
Πως μπορεί να ρυθμιστούν τα VLANs

## Slide 14: Static VLANS
Κάθε switch εξ αρχής έχει όλες του τις διεπαφές, ρυθμισμένες στο default VLAN 1
Η στατική ρύθμιση VLANs, ονομάζεται port-based ή port-centric VLANs
VLAN 10 Configured
Default VLAN 1
Default VLAN 1
Switch(config)#interface fastethernet 0/9
Switch(config-if)#switchport access vlan 10

## Slide 15: Static VLANS
Τα VLANs ανατίθενται στις διεπαφές του switch
Για να μπορεί ο εκάστοτε host να συμμετάσχει στο VLAN, θα πρέπει να έχει και τη σωστή IP διεύθυνση η οποία θα ανήκει στο VLAN.
  VLAN = Subnet
10.1.0.10/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.20/16 DG: 10.2.0.1
10.1.0.30/16 DG: 10.1.0.1
10.2.0.40/16 DG: 10.2.0.1
Port 1 VLAN 10
Port 9 VLAN 10
Port 12 VLAN 20
Port 4 VLAN 20

## Slide 16: VLAN Trunking/Tagging
Το VLAN tagging χρησιμοποιείται όταν ένα Link πρέπει να μεταφέρει data από πολλαπλά VLANs.
  Tagging
  Trunk
No VLAN Tagging
VLAN Tagging

## Slide 17: VLAN Trunking/Tagging
Για το διαχωρισμό της κίνησης μεταξύ διαφορετικών VLANs, σε κάθε πακέτο εισάγεται ένα κομμάτι πληροφορίας που αφορά το VLAN στο οποίο ανήκει το πακέτο (frame tagging).
Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι για frame tagging. To πρωτόκολλο ISL της Cisco, και το IEEE802.1Q.
To ISL έχει αντικατασταθεί από το IEEE802.1Q.
Η Cisco, προτείνει τη χρήση IEEE802.1Q.

## Slide 18: ISL tagged frame

## Slide 19
802.1Q tagged frame

## Slide 20: Cisco IOS commands

## Slide 21: Verify VLANs

## Slide 22: VLANs
O μέγιστος αριθμός VLAN είναι ανάλογος με το εκάστοτε Switch
  Τα switch της σειράς catalyst 29xx πχ:
    Επιτρέπουν μέχρι 4,095 VLANs
    VLAN1 είναι το default VLAN
    Τα πακέτα διαφήμισης των CDP (cisco discovery protocol) και VTP (VLAN trunking protocol)

## Slide 23: Creating VLANs
Assigning access ports (non-trunk ports) to a specific VLAN
Switch(config)#interface fastethernet 0/9
Switch(config-if)#switchport access vlan vlan_number
Switch(config-if)#switchport mode access
Create the VLAN: (This step is not required and will be discussed later.)
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan vlan_number
Switch(vlan)#exit

## Slide 24: Creating VLANs
vlan 10
Default vlan 1
Default vlan 1
Assign ports to the VLAN
Switch(config)#interface fastethernet 0/9
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#switchport mode access
access – Χαρακτηρίζει τη διεπαφή ως access port και όχι ως
trunk link (αργότερα)

## Slide 25: Creating VLANs
vlan 10
Default vlan 1
Default vlan 1
Switch(config)#interface fastethernet 0/9
Switch(config-if)#switchport access vlan 300
Switch(config-if)#switchport mode access

## Slide 26: VLAN ranges
Switch(config)#interface fastethernet 0/5
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/6
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastethernet 0/7
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#switchport mode access
vlan 2

## Slide 27: VLAN ranges
Αυτή η εντολή δεν λειτουργεί σε όλα τα 2900 switches, όπως το 2900 Series XL.
Αυτό το format της εντολής μπορεί να διαφέρει σε μερικά 2900 switches.
Δεν δουλεύει στο 2950.
vlan 3
Switch(config)#interface range fastethernet 0/8 - 12
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#exit

## Slide 28: Απορίες